ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

НОВОЙ ВЕРСИИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА-ТЕЧЕИСКАТЕЛЯ ФП 22

ОТ ПРИБОРА РАННЕЙ ВЕРСИИ.

Газоанализатор-течеискатель ФП 22 новой версии:

Сравнение внешнего вида с прибором ранней версии (слева – ФП 22  ранней версии, справа - новый ФП 22):

Новая версия прибора имеет те же габариты и массу, что и предыдущая версия, при этом установлен большой, контрастный ЖК индикатор, хорошо видимый на солнце и сохраняющий динамику отображения при значительных отрицательных температурах.

Дисплей обеих версий снабжены подсветкой и содержит индикатор степени разряда батареи.

Вместо механических кнопок с резиновым толкателем, применены кнопки сенсорного типа не подверженные механическому износу.

Вместо инфракрасного порта применен порт USB для связи с компьютером или сервисным стендом.

Применен более мощный звуковой излучатель и перенесен с верхней крышки на лицевую панель.

Реализована улучшенная система фильтра пробозаборного устройства.

Установлен модернизированный, менее шумный насос, с уменьшенным энергопотреблением.

Под верхней крышкой размещен легкозаменяемый блок датчика, не требующий калибровки при замене:

Конструкция батарейного блока, под нижней крышкой, позволяет легко заменять аккумуляторы:

(Конструкция ФП 22ранней версии требовала полной разборки прибора для замены аккумуляторов или сенсоров, а так же новую калибровку прибора в случае замены сенсоров).
Применен новый контроллер заряда. Время зарядки аккумуляторов уменьшено с 8-ми до 4-х часов.

Разъемы питания и USB снабжены сдвижными шторками обеспечивающими их пыле-брызгозащиту:

Внутренние конструктивные изменения придали прибору повышенную устойчивость к удару.

В целом прибор, сохраняя свои технические характеристики, получил улучшенный интерфейс и удобство использования, увеличив при этом надежность и простоту в сервисном обслуживании.

Метрологические характеристики, масса и габаритные размеры новой и ранней версии ФП 22 одинаковы.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

| ФП 22 ранней версии | ФП 22 новой версии |
| --- | --- |
| Клавиши с резиновыми толкателями и механическими кнопками, (имеют проблему “дубения” на морозе) | Клавиши сенсорного типа, не подверженные механическому износу. Одинаково нажимаются при любых температурах эксплуатации. |
| Сенсоры запаяны на основную плату прибора. Ремонт требует полной разборки прибора, замены сенсора и полной перекалибровки прибора. | Сменные, калиброванные блоки датчиков. Блок датчика находится под верхней крышкой, легко меняется, при этом перекалибровка прибора не требуется. |
| Для замены аккумуляторов требуется полная разборка прибора. | Измененный батарейный блок, аккумуляторы легко заменяются, сняв нижнюю крышку. |
| Время заряда прибора – 8 часов. | Применен новый контроллер заряда. Время заряда прибора – 4 часа. |
| Звуковой излучатель на верхней крышке прибора. | Звуковой излучатель увеличенной мощности, перенесен на переднюю панель прибора. |
| Стандартный микронасос. | Модернизированный микронасос, менее шумный, с уменьшенным энергопотреблением. |
| Трудно заменяемый фильтр пробозаборного устройства. | Легко заменяемый фильтр пробозаборника с дополнительным фильтрующим элементом. |
| Инфракрасный порт связи с компьютером или сервисным стендом. Одновременная работа только с одним прибором. Не позволяет обновлять прошивку прибора. | USB порт для связи с компьютером или сервисным стендом. Увеличена скорость обмена данными и улучшен протокол, с возможностью подключения нескольких приборов одновременно, и обновления прошивки прибора. |
| Открытый разъем питания. | Разъемы питания и USB закрыты сдвижными шторками, обеспечивающими их пыле-брызгозащиту. |
| Хорошо зарекомендовавший себя прибор. | Модернизированная версия прибора, сохраняя свои технические характеристики, имеет улучшенный интерфейс и удобство использования, увеличив при этом надежность и простоту в сервисном обслуживании. |